|  | Полноприводный автомобиль без платформы МАЗ-5302C5 с уменьшенной снаряженной массой, односкатной ошиновкой колес и трехместной кабиной |
| --- | --- |

Предназначен для перевозки различных грузов

| Техническая характеристика |
| --- |
| Комплектация автомобиля | 5302С5-0000525-060 | 5302С5-0000525-070 |
| Колесная формула автомобиля | 4х4 |
| Категория автомобиля | N3G |
| Передний свес, межколесная база, задний свес, мм | 1475+4000+1625 |
| Полная масса автомобиля, кг | 16 000 |
| Распределение полной массы - на передний ведущий мост - на задний мост | 7 000 9 000 |
| Масса снаряженного автомобиля (без доп. оборудования), кг | 7 300 | 7 400 |
| Грузоподъемность автомобиля, кг (масса монтируемого оборудования с грузом) | 8 480 | 8 380 |
| Двигатель (модель, экология) / мощность, кВт | ЯМЗ-53603, 241 кВт (328 л.с.), 1270 Нм, Евро-5 |
| Коробка передач (модель), число передач, вперед | ZF 9S1310TO (SAE 2), число передач - 9, диапазон передач 9.48- 0.75, синхронизированная на всех передачах кроме первой. |
| Сцепление (модель) | MF-395 |
| Раздаточная коробка | Производства ОАО «МАЗ». Односкоростная, бездифференциальная, без нейтрали, без КОМ, с отключаемым приводом переднего моста, 1.107. |
| Мост передний, задний , передаточное отношение (U0 ) | Производства ОАО «МАЗ». Двухступенчатые, с блокируемыми межколесными дифференциалами. 5,33 |
| Максимальная скорость автомобиля (с ограничителем скорости) км/ч | 85 |
| Рама | С лонжеронами постоянного профиля по высоте (высота сечения 262 мм). |
| Подвеска передняя, задняя | Рессорная, на малолистовых рессорах |
| Колеса Размерность шин | Дисковые, 10.00W-20. 395/85R20 (односкатная ошиновка, без ЦНШ). | Дисковые, 10.00W-20. 14.00R20 (односкатная ошиновка, без ЦНШ). |
| Топливный бак (объем), л | 200 |
| Запасное колесо | В межколесной базе (слева под рамой) | Технологическая (на свесе) |
| Кабина, тип | Малая трехместная типа 6501, подрессоренная (пружинное подрессоривание), без окон заднего обзора. |
| Тормозная система | с АБС/ ПБС |
| Дополнительное оборудование автомобиля (определяется заказом) Устанавливается по заказу (если оговорено в контракте): - противобуксовочная система, система экстренного реагирования «Эра-Глонасс», комплект ЗИП (дополнительный), независимый воздушный отопитель кабины, передние противотуманные фары, CD+USB-магнитола, кондиционер, круиз-контроль, центральный замок, подголовники сидений, тахограф цифровой (взамен спидометра), электропривод регулировки зеркал заднего вида. Не устанавливается по заказу (если оговорено в контракте): независимый жидкостной подогреватель двигателя. |